| Drew - Kon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Brody 2A, 89-504 Legbąd, Kujawsko – Pomorskie | Brody, dnia 30.06.2014 r. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Miejscowość i data |

# ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania kompleksu turystycznego Fojutowo na środowisko naturalne poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”, proszę o przedstawienie swojej oferty dotyczącej budowy
i instalacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem filtrów piaskowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Za sprawą mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem filtrów piaskowych ścieki z całego terenu kompleksu obiektów dopływać będą systemem grawitacyjnym do osadnika gnilnego wraz ze zbiornikiem uśredniającym ścieki. W osadniku gnilnym ścieki ulegają wstępnemu mechanicznemu i biologicznemu oczyszczeniu w warunkach beztlenowych. Następuje oddzielenie zawiesin od ścieków w procesie sedymentacji. Zgromadzony na dnie osad stabilizowany jest w procesie fermentacji metanowej, zachodzącej w warunkach psychrofilowych. Ustabilizowany osad usuwa się okresowo przy pomocy wozów asenizacyjnych. Kilkudniowe przetrzymanie ścieków w trzeciej komorze osadnika gnilnego pozwala na zajście I fazy rozkładu substancji organicznych. Złożone związki przekształcane są w rozpuszczone substancje proste w takim stopniu, że ścieki odpływające z osadnika gnilnego nie wykazują zdolności do zagniwania. Następnie ścieki dopływają do przepompowni ścieków, skąd do komory zasuwu pełniącej funkcję dawkownika ścieków na trzy filtry piaskowe, umożliwiając równomierne obciążenie drenażu rozsączającego ścieki. Biologiczne oczyszczanie ścieków w gruncie (tu filtrze ze sztucznie usypanego złoża) oparte jest na wykorzystaniu naturalnej zdolności samooczyszczania środowiska. Oczyszczanie następuje na skutek rozprowadzenia ścieków przez warstwę filtracyjną o granulacji d10= 0,2 - 0,5 mm, za pomocą systemu drenażowego ułożonego 0,8 m pod powierzchnią gruntu. Dreny są ułożone w warstwie grubego żwiru o uziarnieniu 0,5 - 2,5 mm przykrytej od góry geowłókniną spełniającą rolę izolacji. Podczas przesączania ścieków przez warstwę gruntu zachodzą procesy filtracji oraz adsorpcji w odniesieniu do zawiesin nie opadających oraz substancji koloidalnych. Mikroorganizmy tworzą błonę biologiczną otaczającą ziarna gruntu, która utlenia zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach. Dopływ tlenu do procesu odbywa się poprzez kominki wentylacyjne zlokalizowane na końcówkach drenażu zasilającego i odprowadzającego ścieki. Dno filtra piaskowego ułożone na warstwie geowłókniny. Następnie poprzez system drenażowy znajdujący się poniżej warstwy filtracyjnej następuje odprowadzenie ścieków oczyszczonych do studzienek kontrolnych i dalej do odbiornika Czerskiej Strugi poprzez lokalny rów melioracyjny. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika kanałem grawitacyjnym, na którym znajdować się będzie komora pomiarowa z trójkątem oraz urządzeniem pomiarowo - rejestracyjnym. Do rowu ścieki odprowadzone są obudowanym wylotem. W ramach planowanej oczyszczalni ścieków przewiduje się budowę następujących obiektów: Przepompowni ścieków, Komory rozdzielczej K-1, Filtrów piaskowych, Studni pomiarowej.

| Główne parametry techniczne oczyszczalni |
| --- |
| średni dobowy przepływ ścieków: | Qdśr = 65,00 m3/d |
| maksymalny dobowy przepływ ścieków: | Qdmax = 73,16 m3/d |
| średni godzinowy przepływ ścieków: | Qhśr = 3,10 m3/h |
| maksymalny godzinowy przepływ ścieków: | Qhmax= 5,40 m3/h |

Załączniki:

- Kopia projektu budowlanego – 1 egzemplarz,

- Przedmiar robót budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

- Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta winna obejmować całkowity koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Materiały budowlane i elementy prefabrykowane użyte do budowy winny odpowiadać atestom technicznym i normom.

- Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w  tym  BHP .

Preferowany termin realizacji zamówienia: lipiec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania rozwiązań technologicznych, które będą równoważne z ujętymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ofertę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2014 r. (po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane). Dopuszcza się złożenie oferty: osobiście, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu oferty) lub pocztą elektroniczną na adres: tartakdrewkon@wp.pl.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.06.2014 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr NIP |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30 czerwca 2014 r., dotyczące realizacji projektu pn.: „Wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania kompleksu turystycznego Fojutowo na środowisko naturalne poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”, niniejszym oferuję budowę i instalacji mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem filtrów piaskowych za łączna kwotę:

- brutto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

- netto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

Termin wykonania:

Przedmiot oferty wykonam w terminie do dnia: ……………………2015 r.

Oświadczenia Dostawcy:

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 6 miesięcy, licząc od dnia jej złożenia.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………….., pełniący funkcję ……………………………… i osiągalny pod nr Tel.: ………….…………

……..…………….., dn. …………...2014 r.               ……………………………………………….

Miejscowość i data                                                       Podpis osoby upoważnionej do składania oferty