| Drew - Kon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Brody 2A, 89-504 Legbąd, Kujawsko – Pomorskie | Brody, dnia 29.09.2014 r. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Miejscowość i data |

# ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania kompleksu turystycznego Fojutowo na środowisko naturalne poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”, proszę o przedstawienie swojej oferty dotyczącej dostawy
i instalacji poniższych urządzeń:

| Dostawa, Instalacja i uruchomienie 4 szt. pomp ciepła |
| --- |
| Główne parametry techniczne pompy ciepła |
| Moc grzewcza | do 29,9 kW |
| Pobór mocy elektrycznej | do 10 kW |
| Współczynnik wydajności | od 3 do 6 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,3 MPa |
| Minimalna temperatura zasilania | od 10 do 25oC |
| Maksymalna temperatura zasilania | do 50 do 70oC |
| Napięcie znamionowe sprężarki | 400 V |
| Napięcie znamionowe sterowania | 230V |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R 410 A |
| Ilość czynnika chłodzącego | od 6 do 10 kg |
| Dopuszczalne nadciśnienie czynnika chłodniczego | do 5,00 MPa |
| Moc akustyczna / poziom ciśnienia akustycznego | do 65 dBA |
| Objętość czynnika | do 16,0 l |
| Ilość metrów odwiertów | Zgodnie z wymaganiami pompy |
| Maksymalna ilość odwiertów | Zgodnie z dokumentacją projektowo - techniczną |
| Automatyka sterująca | Tak |
| Wymiary pompy ciepła |
| wysokość | do 1.200 mm |
| Szerokość | do 1.300 mm |
| Głębokość | do 1.100 mm |
| Pozostałe wymagania |
| Oferowane urządzenia winny być w pełni kompatybilne ze sobą i wyposażone we wszelką niezbędną infrastrukturę, umożliwiającą prawidłową pracę w ramach jednego zestawu. |

| Dostawa, Instalacja i uruchomienie 3 szt. separatorów do oleju kuchennego |
| --- |
| Główne parametry techniczne separatora |
| Przepływ max. (l/s): | 2 |
| Pojemność (l): | 800 |
| Waga (kg): | 37 |
| Średnica (mm) wlot/wylot: | 110 |
| Długość (m): | 1,7 |
| Szerokość (m): | 0,77 |
| Wysokość całkowita (m): | 0,98 |
| Wysokość do wlotu (m): | 0,75 |
| Wysokość do wylotu (m): | 0,72 |
| Włazy rewizyjne (mm): | 2 x Ø400 |
| Zastosowanie: | kuchnia + łazienka |

| Dostawa, Instalacja i uruchomienie 3 szt. młynków (rozdrabniaczy) do odpadów |
| --- |
| Charakterystyka: Auto - rewers, obroty prawo - lewo wpływają na bezawaryjną pracę młynka, Górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej, Pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej, Tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej, Obracające się 360 stopni kułaki wykonane ze stali nierdzewnej, Samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe, Zestaw montażowy gwarantujący szybką instalację, Polerowany kołnierz mocujący, Zatyczka do zlewu wykonana ze stali nierdzewnej, Zabezpieczenie przed przeciążeniem ręczne resetowanie, Klucz do odblokowania młynka w zestawie, Dolna część komory mielenia zabezpieczona termoutwardzalnym plastikiem, Przystosowany do dłuższej pracy - chłodzenie. |
| Główne parametry techniczne młynka (rozdrabniacza) |
| Moc | 0.75KM/230V 550 W |
| Waga | 15 kg |
| Pojemność kom. mielenia | 1705 ml |
| Wysokość | 36,2 cm |
| Szerokość (średnica) | 23,3 cm |
| Wyłącznik | pneumatyczny |

Dodatkowe wymagania:

- Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta winna obejmować wszystkie w/w elementy.

- Oferta winna obejmować całkowity koszty wykonania i instalacji przedmiotu zamówienia.

- Materiały budowlane i elementy użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać atestom technicznym i normom.

- Prace instalacyjne winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki, obowiązującymi normami i przepisami w  tym  BHP.

Preferowany termin realizacji zamówienia: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania rozwiązań technologicznych, które będą równoważne z ujętymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ofertę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 06 października 2014 r. (po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane). Dopuszcza się złożenie oferty: osobiście, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu oferty) lub pocztą elektroniczną na adres: tartakdrewkon@wp.pl.

Z poważaniem,

Mirosław Knakowski

Prezes Zarządu

Drew-Kon Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 29.09.2014 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr NIP |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29 września 2014 r., dotyczące realizacji projektu pn.: „Wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania kompleksu turystycznego Fojutowo na środowisko naturalne poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”, niniejszym oferuję:

- Dostawę, instalację i uruchomienie 4 szt. następujących pomp ciepła:

| Marka / Typ / Model | Wartość zamówienia netto | Stawka VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- |

- Dostawę i instalację 3 szt. następujących separatorów do oleju:

| Marka / Typ / Model | Wartość zamówienia netto | Stawka VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- |

- Dostawę i instalację 3 szt. następujących młynków (rozdrabniaczy) do odpadów:

| Marka / Typ / Model | Wartość zamówienia netto | Stawka VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- |

Wartość oferty:

- brutto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

- netto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

Termin wykonania:

Przedmiot oferty wykonam (dostarczę) w terminie do dnia: ……………………2015 r.

Oświadczenia Dostawcy:

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje i dokumenty, niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 6 miesięcy, licząc od dnia jej złożenia.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………….., pełniący funkcję ……………………………… i osiągalny pod nr Tel.: ………….…………

……..…………….., dn. …………...2014 r.               ……………………………………………….

Miejscowość i data                                                       Podpis osoby upoważnionej do składania oferty